## Slide 1: Povoľovací proces pre malé ČOV do 50 EO
v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
SEMINÁR K ZMENÁM V LEGISLATÍVE V OBLASTI
VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 2022
03. – 04. 05.2022, Liptovský Mikuláš

## Slide 2: Legislatívny základ
§ 36 zákona č. 364/2004 Z. z.
ods. 1 - komunálne odpadové vody pred vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd – čistenie, ktoré zabezpečí požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
ods. 2 - aglomerácie > 2000 EO
ods. 3 - aglomerácie < 2000 EO
ods. 4 – podmienky povolenia (iného primeraného systému alebo individuálneho systému) a povinnosti pri zneškodňovaní odpadových vôd akumulovaných v žumpách (zákon o obecnom zriadení) – povolenie len na dobu určitú + v lokalitách, kde je vybudovaná VK sa povolenie po skončení platnosti nepredlžuje
- pojmy: „výstavba VK nepredstavuje prínos pre ŽP, alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady“, „individuálny systém alebo primeraný systém čistenia odpadových vôd“

## Slide 3: Individuálne systémy alebo primerané systémy čistenia odpadových vôd
malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO – použitie odôvodní OŠVS
vodotesné žumpy – použitie odôvodní OŠS (nakladanie s OV – postup podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – zneškodňovanie odpadových vôd v ČOV)

## Slide 4: Výstavba VK nepredstavuje prínos pre ŽP, alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady
Jedná sa o
riedko osídlené oblasti mimo aglomerácií,
lokality, kde by vybudovanie kanalizácie vyžadovalo vysoké finančné náklady, alebo pre nedostatok finančných prostriedkov ešte nie je vybudovaná, zložité technické/technologické riešenie a pod.,
vhodné prírodné podmienky – hydrogeológia.
Budovanie malých ČOV sa z pohľadu ochrany životného prostredia a ani z hľadiska vodohospodárskeho nepovažuje za efektívne v sústredenej domovej zástavbe a zvlášť tam, kde sú priaznivé podmienky na realizáciu gravitačnej kanalizácie a vhodný recipient pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z ČOV.

## Slide 5: Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO
§ 36 ods. 18 – súbor objektov a zariadení na čistenie splaškových odpadových vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, alebo pred ich iným použitím s veľkosťou do 50 EO a prítokom menším ako 10 m3/deň
§ 36 ods. 19 - podrobnosti o kategóriách, minimálnej účinnosti, limitných hodnotách ukazovateľov znečistenia, prevádzke a pod. – novela nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
§ 52 ods. 1 písm. e) - vodná stavba – vecne a miestne príslušný na povolenie je OU, OSoŽP, OŠVS, ktorý posudzuje každý zámer stavby ešte pred jej zhotovením – vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.

## Slide 6: Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 = záväzné stanovisko pre účely územného konania o umiestnení stavby
situovanie v lokalite, v ktorej je podľa schválenej ÚPD navrhované vybudovanie verejnej kanalizácie, alebo nie
situovanie v aglomerácii, kde doteraz nie je vybudovaná stoková sieť, alebo táto stoková sieť nie je ukončená (vtedy bude malá ČOV, povolená len na dobu určitú)
situovanie v lokalite, kde nie je opodstatnené vybudovať verejnú kanalizáciu z ekonomického dôvodu (odľahlé časti obce od sústredenej zástavby, lazy, osady, celoročne využívané samostatne stojace budovy alebo rekreačné objekty), alebo sa nedosiahne výrazné zlepšenie životného prostredia
zaústenie vyčistených odpadových splaškových vôd do zodpovedajúceho recipientu s dostatočnou vodnatosťou a celoročným prietokom, či výustný objekt do vodného toku nie je v rozpore s požiadavkami správcu vodného toku na jeho údržbu, prípadne preukázať iný vhodný spôsob využívania alebo likvidácie tejto vody
vypúšťanie vyčistených splaškových odpadových vôd nepriamym vypúšťaním do podzemných vôd priesakom cez pôdu alebo pôdne podložie (podkladom je predchádzajúce zisťovanie – záverečná správa hydrogeologického posudku)
situovanie v chránenom území (OP vodárenského zdroja, CHVO, zásah do inundačného územia, do pásma ochrany vodnej stavby...)
prevádzkovanie (umiestnenie malej ČOV so zabezpečením prístupu k priestoru počas prevádzky, výmena opotrebovaných súčastí, odber kalu, zápach, hluk, doplnenie aktivačného kalu, zimné premŕzanie rozvodu vzduchu – vyžadovať vhodné typy v prípade nerovnomerného zaťaženia a príležitostného užívania chát, chalúp a pod.); podmienky pre hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd pre malé ČOV s kapacitou do 100 m3 za deň sa riadia technickou normou alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnámi alebo prísnejšími špecifikáciami
OŠVS je vo vyjadrení povinný posúdiť do akej oblasti sa malá ČOV umiestňuje – aglomerácia – vyššie nároky a obmedzenia ako pri umiestnení mimo aglomeráciu (lazy, usadlosti, odľahlé časti obce, osady,...)

## Slide 7: Stavebné povolenie na malé ČOV do 50 EO
§ 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. – OŠVS má pôsobnosť stavebného úradu podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb., s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia
§ 73 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. - na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú stavebné predpisy
K žiadosti o stavebné povolenie na malú ČOV sa prikladajú:
doklady podľa § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
doklady podľa § 73 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.
iné doklady potrebné na vydanie povolenia podľa spôsobu vypúšťania, či ide o vypúšťanie do podzemných vôd alebo do povrchových vôd
Pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu (alebo súčasne v spoločnom konaní) – povolenie na osobitné užívanie vôd (§ 21 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.)

## Slide 8: Vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd
§ 37 zákona č. 364/2004 Z. z.
nepriame vypúšťanie do podzemnej vody, na základe predchádzajúceho zisťovania, ktoré môže vykonať len oprávnená osoba
Zameranie na:
preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti,
zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti,
preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.
Povinnosť predchádzajúceho zisťovania sa nevyžaduje na vydanie povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z osamotených obydlí, ktoré nemožno pripojiť na verejnú kanalizáciu, ak sa nachádzajú mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov (§ 37 ods. 5 vodného zákona).

## Slide 9: Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd - § 21
na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd najviac na 10 rokov
na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd najviac na 6 rokov
predĺženie - ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané (výsledky analýz vyčistených odpadových vôd, ktoré preukážu požadovanú účinnosť čistenia odpadových vôd malej ČOV a zistenie, či je v danej lokalite vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia, na ktorú je stavebník zo zákona povinný napojiť sa)
nepredĺženie - nedodržanie podmienok povolenia na osobitné užívanie vôd (nedodržanie množstva vypúšťaných odpadových vôd, stanovených limitných ukazovateľov znečistenia, početnosti odberov vzoriek, nepreukázanie rozborov) ako aj zmena vodných pomerov v dotknutom území a v neposlednom rade vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia – vtedy sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude - § 36 ods. 4

## Slide 10: Zmena/zrušenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd - § 24
ak pri výkone povolenia na osobitné užívanie vôd dôjde k závažnému alebo opakovanému porušeniu povinností určených zákonom č. 364/2004 Z. z. alebo určených na jeho základe, alebo ak oprávnený nevyužíva vydané povolenie na osobitné užívanie vôd bez vážneho dôvodu dlhšie ako dva roky, prípadne ak rozsah povolenia dlhodobo prekračuje skutočnú potrebu oprávneného – orgán štátnej vodnej správy v týchto prípadoch koná z vlastného podnetu
ak dôjde k zmene kvalitatívnych cieľov alebo limitných hodnôt znečistenia, alebo k zmene podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd
Pri povoľovaní vypúšťania splaškových odpadových vôd z malých ČOV postupuje OŠVS podľa Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

## Slide 11: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
5 základných kategórií malých ČOV do 50 EO. Jednotlivé kategórie sú charakterizované na základe požiadaviek orgánu štátnej vodnej správy na kvalitu vypúšťaných vôd povrchových resp. podzemných vôd.
Kategória I spĺňa základné (minimálne) požiadavky na kvalitu vyčistenej vody. Každá ďalšia kategória musí spĺňať kvalitatívne vyššie požiadavky, ktoré zohľadňujú umiestnenie takejto čistiarne, napr., v chránených vodohospodárskych oblastiach, ochranných pásmach vodárenských zdrojov, pri rekreačných vodných plochách (vody na kúpanie) so zvýšeným odstraňovaním dusíka resp. fosforu, alebo aj na dodatočnú dezinfekciu vyčistenej vody pre jej prípadnú recykláciu.

## Slide 12: Kategorizácia malých ČOV do 50 EO podľa návrhu novely nariadenia vlády
Trieda | Popis | Využitie
Kategória I | Systémy s odstraňovaním organického znečistenia | Kategória spĺňajúca minimálne požiadavky orgánu štátnej vodnej správy na vypúšťanie do povrchových vôd a podzemných vôd.
Kategória II | Systémy s nitrifikáciou | Kategória spĺňajúca zvýšené požiadavky orgánu štátnej vodnej správy pre podzemné vody a povrchové vody (napríklad limitovanie koncentrácie amoniakálneho dusíka, aby nemohlo dôjsť k narušeniu kyslíkového režimu a k nežiadúcemu stavu kvality vôd).
Kategória III | Systémy s nitrifikáciou a denitrifikáciou | Kategória spĺňajúca zvýšené požiadavky orgánu štátnej vodnej správy napríklad v chránených vodohospodárskych oblastiach, s požiadavkou na odstraňovanie dusíka, aby nemohlo dôjsť k narušeniu ekosystému a k nežiadúcemu stavu kvality vôd.
Kategória +P | Systémy s dodatočným odstraňovaním fosforu | Kategória III doplnená o požiadavku na zníženie vypúšťania fosforu do problémových oblastí z hľadiska eutrofizácie – jazier, vodárenských tokov a nádrží.
Kategória +D | Systémy s dodatočnou dezinfekciou na zníženie mikrobiologického znečistenia | Kategória III doplnená o požiadavku na dezinfekciu na individuálne využitie vyčistenej odpadovej vody na recykláciu

## Slide 13: Ďakujem za pozornosť